Семинар № 2: Географические карты и атласы.

План

1.   Познакомиться с видами графического изображения Земли:

Глобус - вращающиеся, объемная, шарообразные модели Земли, планет или небесной сферы.

План местности - чертеж небольшого участка местности в крупном масштабе в условных знаках. Напоминает вид сверху и похож на аэрофотоснимок, но предметы показаны условными знаки и сопровождаются надписями.

Географическая карта - это уменьшенное, обобщенное, условно-знаковое изображение.

Атласы – систематические собрания карт, выполненные по единой программе как целостные произведения.

Сравнительная характеристика географических карт и планов:

| Признаки | План местности | Географическая карта |
| --- | --- | --- |
| Форма изображения земной поверхности | Плоская | Плоская |
| Охват территории | Небольшие участки земной поверхности | Вся поверхность Земли или ее большие части |
| Масштаб изображения | 1:5000 и крупнее | 1:10 000 и мельче |
| Учет шарообразности Земли | Не учитывается | Картографическая проекция |
| Направление сторон горизонта | Стрелка «С-Ю» | Меридианы и параллели |
| Изображение природных и хозяйственных объектов | Подробно, при помощи условных знаков | Обобщенное (генерализованное) |

2.   Рассмотреть виды масштаба. Научиться переводить численный масштаб в именованный и наоборот.

Масштаб карты - отношение длины линии на карте к длине соответствующей линии на местности. Масштаб показывает во сколько раз расстояние на карте уменьшено относительно реального расстояния на местности.

На картах используют численный, именной и линейный масштабы:

Численный масштаб:            Именной масштаб:            Линейный масштаб:

1:100 000                                в 1 см 1 км

1:1 000 000                            в 1 см 10 км

Задание 1: Если численный масштаб 1:50 000, то именованный?

При переводе численного масштаба в именованный следует помнить, что масштаб это дробь, следовательно ее числитель и знаменатель указаны в одинаковых единицах измерения. Таким образом, масштаб 1:50 000 можно мысленно прочитать как в 1 см 50 000 см. Чтобы получить именованный масштаб в метрах, нужно вспомнить, что 1 м = 100 см, и разделить 50 000 на 100. В итоге получается: численный масштаб 1:50 000 соответствует именованному - в 1 см 500 м. Чтобы получить именованный масштаб в километрах, рассуждения аналогичны, но при этом нужно вспомнить, что 1 км = 100 000 см.

Ответ: в 1 см 500 м.

3.  виды условных знаков и способов картографирования.

Картографические условные знаки - это графические символы, с помощью которых на карте показывают (обозначают) вид объектов, их местоположение, форму, размеры, качественные и количественные характеристики.

Перечень всех используемых на карте условных знаков содержит легенда карты.

Условные знаки используемые на картах и планах:

На картах применяются самые разнообразные способы изображения.

Для отображения деления территории по качественному признаку (почвам, типам лесов) применяется Способ качественного фона (части территории с разным качеством окрашиваются разными цветами или штриховкой).

Способом изолиний показывают величину явлений - температуру воздуха, давление. количество осадков, - распространенных на всей изображаемой территории. Пункты на карте с одинаковыми величинами соединяются тонкими линиями - изолиниями.

Область распространения какого-либо явления (Вечной мерзлоты, плавучего льда, места обитания видов животный и растений) показывают способом ареалов. Области внутри границ ареалов закрашиваются, а сами ареалы различных явлений могут пересекаться.

Лекция ©5 Глобус, географическая карта и план местности

Глобус. Глобус - это уменьшенная модель земного шара. На нем сохраняются все геометрические свойства изображенных географических объектов (материков, океанов, рек, озер). Их линейные и площадные размеры, углы и формы. На глобусе также отражена градусная сеть. Линии градусной сети являются дугами окружностей и пересекаются под прямым углом. Клетки, образуемые при пересечении параллелей и меридианов, представляют собой равнобокие сферические трапеции. Площадь трапеций, расположенных на одной широте одинакова. Градусная сеть позволяет определить местоположение любой точки на земной поверхности с помощью географических координат - широты и долготы.

Географическая широта (фи) - угол между плоскостью экватора и отвесной линией в данной точке, иначе - угловое расстояние точки по меридиану от экватора. Она изменяется от 0 (экватор) до 90  градусов (полюса). Различают северную и южную широту. Все точки лежащие на одной параллели имеют одинаковую географическую широту. На глобусе параллели подписывают на нулевом и 180 меридиане.

Географическая долгота - двухгранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана проходящего через данную точку, иначе угловое расстояние точки от начального меридиана. За начальный нулевой меридиан принят меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию. К востоку от него долгота - восточная, к западу - западная. Долгота измеряется от 0 до 180 градусов. Все точки лежащие на одном меридиане имеют одинаковую долготу. На глобусе меридианы подписываются на экваторе. Если развернуть глобус в виде плоскости, то получиться географическая карта.

Особенности географических карт и планов. Географическая карта - это уменьшенное, обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, построенное на плоскости, построенное по определенным математическим законам  в системе условных обозначений. Карты показывают размещение на земной поверхности явлений природы и общества, их свойства и взаимосвязи.

Географическая карта не является уменьшенной копией местности. Карта - это чертеж, на котором нет ничего лишнего, а показано только необходимое. Математическая основа карт включает масштаб и картографическую проекцию, которые определяют степень уменьшения величины объектов на карте, их правильное географическое положение, а также характер и степень искажений, неизбежных при изображении шара.

План- это чертеж небольшого участка местности в крупном масштабе и в условных знаках, построенный без учета кривизны земной поверхности. Отличие плана от карты: на плане изображаются небольшие участки земной поверхности, на картах же изображены гораздо большие территории и в более мелком масштабе. На план наносятся все объекты и детали местности в заданном масштабе. На карты объекты отбирают в зависимости от их содержания и назначения. При вычерчивании планов не учитывается кривизна земной поверхности. На планах направление север-юг показывают стрелкой. На картах направление север-юг определяют меридианы, на направление запад - восток - параллели.

Масштаб - это степень уменьшения длины линий на плане или карте по сравнению с их действительной длиной на местности. Масштаб указывается под южной рамкой листа плана или карты. Различают масштаб трех видов: численный, именованный, линейный. Численный масштаб записывается в виде дроби, в числителе которого единица, а в знаменателе число м, показывающие степень уменьшения: М= 1/м. Например, на карте масштаба 1/100000 или 1: 100 000 длины уменьшены по сравнению с действительностью в 100 000 раз. Очевидно, что чем больше знаменатель масштаба, тем в большее число раз уменьшены длины, тем мельче изображение объектов на карте. Именованный масштаб - это пояснение, указывающее соотношение длин линий на карте и на местности. Например, если численный масштаб 1: 100 000, именованный масштаб выглядит так> в 1см - 1км>, так как 1 см на карте соответствует 100 000 см, т.е. 1 км, на местности.  Линейный масштаб служит для измерения по картам длин линий в реальности. Он представляет собой прямую линию, разделенную на равные отрезки, соответствующие десятичным числам расстояний на местности. Отрезки, а называют основанием масштаба. А расстояние на местности, соответствующее основанию, называют величиной линейного масштаба. Для повышения точности определения расстояний крайнее слева основание делят на более мелкие части б, называемые наименьшими делениями линейного масштаба.  При работе с планом и картой часто приходиться переводить численный масштаб в именованный или линейный. Для этого необходимо знаменатель численного масштаба перевести в более крупные меры - метры и километры. Например, если численный масштаб плана 1:5000, это значит что в 1 см на плане соответствует на местности 5000 см или 50 метрам.

Классификация карт. Географические карты классифицируются по масштабу, обхвату территории, содержанию и назначению. По масштабу географические карты делят на крупномасштабные, построенные в масштабе 1: 200 000 и крупнее; среднемасштабные, построенные в масштабе мельче 1: 200 000 до 1: 1 000 000 включительно; мелкомасштабные, построенные в масштабе мельче 1: 1 000 000. Крупномасштабные карты называют топографическими, среднемасштабные - обзорно-топографическими, мелкомасштабные - обзорными. По обхвату территории различают карты мира, полушарий, материков и их крупных частей, океанов и морей, государств, областей, районов. По содержанию карты подразделяются на общегеографические и тематические. На общегеографических картах изображают основные элементы местности: рельеф, водоемы, населенные пункты, транспортную сеть, государственные и административные границы и др. При этом ни один элемент земной поверхности не выделен особо. Подробность изображения зависит лишь от масштаба карты, особенностей местности и тех задач, для решения которых предназначается карта. Тематические карты передают с большей подробностью один или несколько определенных элементов в зависимости от темы данной карты. Среди них различают физико-географические (геологические, климатические, почвенные) и социально-экономические (политические, политико-административные, карты населения, экономические и др.) По назначению выделяют карты многоцелевого  назначения (топографические карты), научно-справочные, учебные, туристические, навигационные, военные и другие.

Применение карт. Карты широко применяются в научной и практической деятельности. Карта как модель действительности обладает большей информационностью, обзорностью и наглядностью. С картами связаны, и разведка полезных ископаемых, учет и оценка земель, водных и почвенных ресурсов, строительство жилых и промышленных сооружений. Карты необходимы морякам, летчикам, космонавтам, метеорологам и биологам. Карты позволяют устанавливать причинно-следственные связи, как в природе, так и между природным окружением и человеческим обществом. Она развивает географическое мышление и ее нельзя заменить ни текстом, ни живым словом. <Карта - это язык, на котором разговаривает география>.

Картографические проекции. Искажения на картах. Наиболее точное изображение земной поверхности дается на глобусе. Но шаровая поверхность глобуса не может быть развернута на плоскости без разрывов и складок. Поэтому для создания непрерывного картографического изображения прибегают к растяжениям и сжатиям ее частей. Это приводит к нарушениям геометрического пространства и свойств картографируемых объектов, т.е. искажениям. Только на планах и крупномасштабных картах небольших участков местности искажения не ощутимы. Чем мельче масштаб карты, тем больше искажения. Искажены, могут быть длины линий, горизонтальные углы между определенными направлениями, формы и размеры площади, занимаемой объектом.

Картографические проекции - это математический способ изображения земной поверхности земного эллипсоида (шара) на плоскости. Известно, что при создании карт поверхность модели земного эллипсоида развернуть на плоскости без сжатий и растяжений невозможно. Поэтому используют вспомогательные поверхности - цилиндр, конус, или саму плоскость. Вначале путем проектирования на вспомогательную поверхность переносят линии меридианов и параллелей, совокупность которых составляет картографическую сетку. Затем на ней строят картографическое изображение. По виду вспомогательной поверхности, которая используется для построения, картографические проекции делятся на три основные группы. Цилиндрические, у которых вспомогательной поверхностью является боковая поверхность цилиндра, касательного к эллипсоиду или секущего эллипсоид.  Конические, у которых вспомогательной поверхностью служит боковая поверхность касательного или секущего конуса. Азимутальные, у которых вспомогательной поверхностью является сама касательная ли секущая плоскость.  В зависимости от положения цилиндра, конуса, плоскости по отношению к эллипсоиду различают: прямые или нормальные, проекции, когда ось цилиндра или конуса совпадает с земной осью, а плоскость расположена перпендикулярно к ней; поперечные, когда ось цилиндра или конуса лежит в плоскости экватора, а плоскость перпендикулярна ей и касается эллипсоида в одной из точек экватора; косые, когда ось цилиндра или конуса образует острый угол с земной осью, а плоскость касается эллипсоида в одной из точек между полюсом и экватором. Выбор проекции для той или иной карты определяется положением и размерами изображений территории, содержанием  и назначением карты.  Цилиндрическая проекция. Если глобус обернуть бумажным цилиндром, так, чтобы он касался линии экватора и спроецировать на внутреннюю поверхность цилиндра градусную сеть, получиться нормальная цилиндрическая проекция. Развернув цилиндр мы увидим, что меридианы и параллели образуют сеть прямоугольников. Такая проекция удобна для изображения поверхности всего земного шара, но при этом появляются большие искажения. Все параллели цилиндрической поверхности равны по длине, на глобусе их длина уменьшается к полюсам. Меридианы также равны между собой, но имеют вид прямых параллельных линий, а на глобусе они сходятся у полюсов. Коническая проекция. Если бумажный конус надеть на глобус так, чтобы его ось совпадала с осью глобуса и спроектировать на внутреннюю поверхность конуса градусную сеть, то получиться коническая проекция. Развернув конус мы увидим, что меридианы имеют вид прямых линий лучеобразно расходящихся из одного центра, а параллели - вид конических дуг, имеющих общий центр в точке пересечения меридианов. Углы и площади на таких картах искажаются незначительно. В конической проекции обычно создаются карты России для средней школы. В этой же проекции выполнены карты отдельных материков и отдельных государств.  Азимутальная проекция. Если градусная сеть глобуса спроецировать на две плоскости, касающихся глобуса в противоположных точках экватора, то получиться карта полушарий, созданная в поперечной азимутальной проекции. Полушария принято разделять по меридианам 20 о з.д. и 160 о в.д., так как эти меридианы проходят почти полностью по океанам. Если сравнить карту полушарий с глобусом, то увидим, что средний меридиан изображен прямой линией, остальные меридианы - кривыми, причем длина их увеличивается по мере удаления от среднего меридиана. На краю полушария меридиан имеет  вид  полуокружности, которая в полтора с лишним раза  больше среднего меридиана. На глобусе все меридианы равны по длине. Параллели на карте полушарий имеют вид кривых, непараллельных между собой, тогда как на глобусе они параллельны.

На картах выполненный способом картограмм, территории закрашиваются по среднему показателю явления (процент распаханности, плотность населения), обычно в административно-территориальных границах.

Применяя картодиаграммы, можно отразить изменения явлений во времени, абсолютные или относительные величины по нескольким параметрам. Для этого в пределах контура помещают график, столбчатую или круговую диаграмму, характеризующую территорию, ограниченную контуром.

Способ знаков движения применяют для показа перемещения воздуха, вод и других явлений вдоль поверхности Земли. Это полосы или стрелки разной формы и цвета, показывающие направление движения, его характер и интенсивность.

Способ количественного фона:

4.    классификация  карт и атласов.

5.  определение географических координат

Обязательным элементом глобуса и карты является градусная сеть, т.е. система меридианов и параллелей.

Географические полюсы - математически высчитанные точки пересечения воображаемой оси вращения Земли к земной поверхности.

Экватор - воображаемая линия на земной поверхности, полученная при мысленном расчленении эллипсоида на две равные части (Северное и Южное полушарие). плоскость экватора перпендикулярна оси вращения Земли и проходит через ее центр.

Полушария мысленно разделены еще множеством плоскостей, параллельных плоскости экватора. Линии их пересечения с поверхностью эллипсоида называются параллелями. Все они, как и плоскость экватора, перпендикулярны оси вращения планеты. Параллели всегда ориентированы с запада на восток. Длина окружности параллелей уменьшается от экватора к полюсам.

При пересечении земного шара воображаемыми плоскостями, проходящими через ось Земли перпендикулярно плоскости экватора, образуются большие окружности - меридианы. Меридианы ориентированы с севера на юг.

Градусная сеть необходима для отсчета географических координат.

Географическая широта - расстояние вдоль меридиана в градусах от экватора до какой-либо точки.

Географическая долгота - расстояние вдоль параллели в градусах от начального  меридиана до какой-либо точки.

Географические координаты - величины, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого меридиана.

Определение географических координат точки - это определение широты и долготы. Началом отсчета широты является экватор - 0 градусов. К северу от экватора отсчитывают северную широту, к югу - южную. В нашем случае это к югу от экватора и на параллели 20, значит 20 градусов ю.ш. Долгота отсчитывается от нулевого меридиана до 180 градусов. К востоку от нулевого меридиана отсчитывается восточная долгота, к западу - западная. В нашем случае точка лежит к востоку от нулевого меридиана на 100 меридиане, следовательно 100 в.д.

Ответ: координаты искомой точки 20 ю.ш. 100 в.д.

6.   определение азимута.

Азимут - угол, образуемый в данной точке или на карте между направлением на север и какой-либо предмет и отсчитывающийся по часовой стрелке.

Если предмет находится строго к северу от точки, в которой находится наблюдатель, то азимут на него составит 0 градусов, к востоку - 90. к югу - 180, к западу - 270. Азимуты могут иметь значение от 0 до 360 градусов.

Измерение азимута на местности (измерение проводится с помощью компаса):

1. Сориентировать компас по сторонам света - в свободном положении синяя стрелка компаса должна показывать на нулевое деление.

2. Определить угол между направлением на север и нужным объектом (по часовой стрелке).

Измерение азимута по карте:

1. Через начальную точку определяемого направления провести линию, параллельную направлению север - юг;

2. Провести линию соединяющую точку и объект, на который требуется определить азимут;

3. С помощью транспортира измерить образовавшийся угол, учитывая. что азимут всегда отсчитывается по часовой стрелке.

7. Научиться измерять расстояние на карте с помощью циркуля-измерителя, линейки и курвиметра.

1. Измерение расстояния по прямой между двумя точками:

Для этого производится измерение необходимого расстояния в сантиметрах с  помощью линейки. Полученную величину умножают на величину масштаба. Например: на корте масштаба 1:100 000 (в 1 см 1 км) расстояние равно 5 см, т.е. на местности это расстояние составляет 1:5 =5 км.

Измерять расстояние по карте можно также с помощью циркуля-измерителя. В этом случае удобно использовать линейный масштаб.

2. Для измерения длины кривой линии (например длины реки) следует использовать тонкую влажную нитку. Ее выкладывают по всем извилинам реки. Затем выпрямив нитку без сильного натяжения, измеряют ее длину в сантиметрах, а по масштабу определяют длину реки в действительности.

Помимо этого для измерения длин по кривой используют курвиметр.

3. Расстояние по карте можно измерить с помощью градусной сетки. Для расчета расстояний можно использовать следующие величины: длина дуги 1 градуса меридиана и 1 градуса экватора равна приблизительно 111 км.

Задания для самостоятельной работы:

1. Соотнесите термин и определение.

| 1. Географическая карта. 2. Азимут. 3. Меридиан. 4. План местности. 5. Географическая долгота. 6. Рельеф. 7. Параллели. 8. Ориентирование. 9. Географическая широта. 10. Абсолютная высота. 11. Масштаб. 12. Горизонтали. | А) Чертеж, изображающий небольшой участок земной поверхности сверху в уменьшенном виде. Б) Степень уменьшения длин линий местности на карте. В) Определение своего местоположения относительно сторон горизонта. Г) Угол между направлением на север и на какой-либо предмет. Д) Все неровности земной поверхности. Е) Превышение точки земной поверхности над уровнем моря. Ж) Условные линии, соединяющие точки с одинаковой абсолютной высотой. З) Плоское, сильно уменьшенное изображение больших участков земной поверхности. И) Кратчайшие условные линии, соединяющие полюса Земли. К) Линии, условно проведенные параллельно экватору. Л) Величина дуги в градусах от экватора. М) Величина дуги в градусах от начального меридиана. |
| --- | --- |

2.. Заполнить таблицу.

| Масштаб | Расстояние на карте | Расстояние на местности |
| --- | --- | --- |
| 1 : 50 000 |  | 7,5 км |
| 1 : 1 000 000 | 4,5 мм |  |
| 1 : 250 000 |  | 40 км |
| 1 : | 13 см | 650 км |
| 1 : 40 000 000 | 2,5 см |  |

3. Какие географические координаты имеют города Москва, Омск, Волгоград, Мурманск, Владивосток.

4. самолет вылетел из точки с координатой 60 с.ш. 120 з.д. и пролетел 6660 км на юг, затем он повернул на запад и пролетел еще 523 км. Определите координаты конечной точки маршрута, запишите ход своих рассуждений.

5. По данным географических координат найти города:

56с.ш. 43 в.д.

50 с.ш  137 в.д.

37 ю.ш. 144 в.д.

0 ю.ш. 78 з.д

7. Укажите соответствие между географическими объектами и явлений и способами их изображения на мелкомасштабной карте

| 1. Качественный фон 2. Ареалы 3. Линии движения 4. Линейные условные знаки | А. Океанические течения на физической карте Б. Болота на физической карте В. Природные зоны Г. Населенные пункты Д. Линии разлома земной коры |
| --- | --- |

# Text boxes

2

1

1

3

4 км

0

Виды

условных знаков

Плановные

Высотные

Пояснительные

Масштабные

Внемасштабные

Линейные

Символические

Геометрические